### ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И ГРАВИРОВКИ

Общие требования:

- Максимальные размеры вырезаемой заготовки: 1490х980 мм.

- Чертежи на лазерную резку принимаются в форматах: CDR, DXF, DWG.

- В макетах должны содержаться только те линии, которые необходимо прорезать.

- Формат объектов – векторный.

- Масштаб изображения 1:1, размер объектов в файле задается в миллиметрах.

- Изображения для резки и гравировки на листовом материале должно предоставляться во фронтальном виде (не зеркальном).

- Расстояние между объектами должно быть не менее 1 мм.

Дополнительные требования к макетам для лазерной резки:

- Все символы и текст должны быть переведены в «кривые», если только они не являются переменными данными, как в номерках.

- Для номерков должны быть переданы файлы шрифтов.

- Все кривые должны быть замкнуты.

- Чертеж изделия должен быть выполнен с толщиной линии «Сверхтонкий абрис», черного цвета.

Внимание! В чертеже не допускается:

- построение чертежа за счет ширины линии,

- дублирование линий,

- наложений контуров друг на друга,

- пересечение кривых,

- использование заливки.

- в AutoCAD:

- версия 2000,

- масштаб 2D-плоский, система координат WORLD,

- объекты должны состоять из линий типов Line и Arc замкнутых,

- Не допустимо наличие «сплайн» -линии.

Дополнительные требования к изображениям для гравировки:

- Для гравировки фотографий: размер изображения на компьютере должен быть значительно больше изображения, которое необходимо получить в итоге (как если бы Вы отдавали фотографию на печать в фотосалон), иначе качество может пострадать.

Файл должен быть в растровом виде, желательно черно-белый. ПОМНИТЕ, что лазер не может задавать цвета изображения, картинка всегда получится монохромной (темно-коричневая на дереве, белая на стекле, темно-коричневая на коже и т.п.).