### ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

Общие требования:

- Максимальные размеры вырезаемой заготовки: 2000х6000 мм.

- Чертежи принимаются в форматах: CDR, DXF, STL, STEP.

- В макетах должны содержаться только те линии, которые необходимо прорезать.

- Формат объектов – векторный.

- Масштаб изображения 1:1, размер объектов в файле задается в миллиметрах.

- Изображения для резки и гравировки на листовом материале должно предоставляться во фронтальном виде (не зеркальном).

- Расстояние между объектами должно быть не менее 1 мм.

Дополнительные требования к макетам:

- Все символы и текст должны быть переведены в «кривые», если только они не являются переменными данными, как в номерках.

- Для номерков должны быть переданы файлы шрифтов.

- Все кривые должны быть замкнуты.

- Чертеж изделия должен быть выполнен с толщиной линии «Сверхтонкий абрис», черного цвета.

- Расстояние между линиями реза-15мм.

- Минимальное место захода режущего элемента фрезы-3,175мм.

Внимание! В чертеже не допускается:

- построение чертежа за счет ширины линии,

- дублирование линий,

- наложений контуров друг на друга,

- пересечение кривых,

- использование заливки.